Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET I. Zestaw do PTCA w zabiegach planowych i OZW

Zestaw 1. Cewnik balonowy  – 1000 szt

- średnice 1.20-4.00 mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

- w średnicy 1.20 oraz 1.50 mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push)

- długości 8-20 mm (8, 12, 15, 20) oraz 30 mm dla średnic 2.0 – 4.0 mm

- dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach

- hydrofilne pokrycie shaft’u

- ciśnienie nominalne  6 atm.

- ciśnienie RBP 18 atm. dla 1.20 mm, 14 atm. dla 1.50-3.25 oraz 12 atm. dla 3.50-4.00

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) |  |  |
| w średnicy 1.20 oraz 1.50 mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) |  |  |
| długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30 mm dla średnic 2.0 – 4.0 mm |  |  |
| dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  |  |
| hydrofilne pokrycie shaft’u |  |  |
| ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14 atm. dla 1.50-3.25 oraz 12 atm. dla 3.50-4.00 |  |  |
| profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Balon NC  – 400 szt.

  - średnice 2.00-6.00 mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0, 5.5, 6.0)

  - długości 6-30 mm (6,  8, 12, 15, 20, 30) dla średnicy 2,0-4,00 mm, długość 6,0-20 mm dla średnic 4,5 – 5.0 (6, 8, 12, 15, 20) mm, dla średnicy 5,5 i 6,0 mm długości 8-20 mm (8, 12, 15, 20)

  - dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego

  - ciśnienie nominalne  12 atm.

  - ciśnienie RBP 20 atm. dla 2.00-4.00, 18 atm. dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 – 20 atm.)

  - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

  - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną 
w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13 mm), przyrost średnicy w zakresie 12-18 atm. do 3%

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice 2.00-6.00 mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0, 5.5, 6.0) |  |  |
| długości 6-30 mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnicy 2,0-4,00 mm, długość 6,0-20 mm dla średnic 4,5 – 5.0 (6, 8, 12, 15, 20) mm, dla średnicy 5,5 i 6,0 mm długości 8-20 mm (8, 12, 15, 20) |  |  |
| dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego |  |  |
| ciśnienie nominalne 12 atm. |  |  |
| ciśnienie RBP 20 atm. dla 2.00-4.00, 18 atm. dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 – 20 atm.) |  |  |
| profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13 mm), przyrost średnicy w zakresie 12-18 atm. do 3% |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Trzecia generacja stentów DES z biodegradowalnym do zmian długich i dużych naczyń.

Stent pokrywany lekiem – DES – 300 szt.

- średnice 2.25 - 5.00 mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4,50, 5,00)

- długości 8-48 mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 mm) z pominięciem rozmiaru 2,25 x 48

- stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi.

- pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony

- ciśnienie nominalne 11 atm

- ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm

- stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 %,

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

- profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038”,

- długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm

- recoil max. 2,4%

- duża siła radialna min. 0.27 N/mm

- możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.27mm)

- możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury

  - 2.25-2.75 do 3.50

  - 3.00-3.50 do 4.25

  - 4.00 do 5.75

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice 2.25 - 5.00 mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4,50, 5,00) |  |  |
| długości 8-48mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 mm) z pominięciem rozmiaru 2,25 x 48 |  |  |
| stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi |  |  |
| pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony |  |  |
| ciśnienie nominalne 11 atm. |  |  |
| ciśnienie RBP 18 atm. dla średnic 2.25 -2.75 i 16 atm. dla 3.0 – 4.0 mm |  |  |
| stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 %, |  |  |
| profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038”, |  |  |
| długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm |  |  |
| recoil max. 2,4% |  |  |
| duża siła radialna min. 0.27 N/mm |  |  |
| możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.27mm) |  |  |
| możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury 2.25-2.75 do 3.50 3.00-3.50 do 4.25 4.00 do 5.75 |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Przedłużające cewniki prowadzące  (5 w 6)– 50 szt.

- średnica wewnętrzna – 0,057” (1,45mm)

- średnica zewnętrzna – 0,066” (1,68mm)

- długość systemu 145cm

- szaft typu hypotube

- długość kanału roboczego 25cm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica wewnętrzna – 0,057” (1,45mm) |  |  |
| średnica zewnętrzna – 0,066” (1,68mm) |  |  |
| długość systemu 145cm |  |  |
| szaft typu hypotube |  |  |
| długość kanału roboczego 25cm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Elementy składowe systemu do wykonywania badań IVUS i FFR

Zestaw 5. Cewnik IVUS– 50 szt.

- Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę

- Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 40 MHz

- Rozdzielczość osiowa – 38 μm

- Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm

- Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej

- Maksymalna głębokość penetracji – 6mm

- Długość robocza cewnika – 135cm

- Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F

- Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika.

-Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę |  |  |
| Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 40 MHz |  |  |
| Rozdzielczość osiowa – 38 μm |  |  |
| Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm |  |  |
| Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej |  |  |
| Maksymalna głębokość penetracji – 6mm |  |  |
| Długość robocza cewnika – 135cm |  |  |
| Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F |  |  |
| Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. |  |  |
| Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 6. Wyciągarka jednorazowa - 30 szt.,

- System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz

- System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz |  |  |
| - System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 7. Prowadnik wieńcowy FFR w technologii optycznej: – 100 szt.,

- Sensor optyczny

- Długość robocza prowadnika – 185cm

- Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm)

- Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm

- Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy)

- Długość przewodu optycznego – 2m

- Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Sensor optyczny |  |  |
| Długość robocza prowadnika – 185cm |  |  |
| Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) |  |  |
| Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm |  |  |
| Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) |  |  |
| Długość przewodu optycznego – 2m |  |  |
| Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 8. Użyczenie urządzeń do IVUS i FFR

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy dwóch urządzeń do pomiarów FFR i jednego do ultrasonografii naczyniowej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną; urządzenia winny być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim itd. i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia.

Wykonawca będzie zobowiązany do serwisu Przedmiotu Użyczenia wraz z wymianą elementów zużywalnych w ciągu maksymalnie do 7 dni roboczych. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godz. od chwili zgłoszenia urządzenie zastępcze o takich samych parametrach i funkcjonalności jak urządzenie użyczone na podstawie umowy użyczenia.

Zestaw 9. Stent platynowo-chromowy pokryty lekiem z polimerem stałym do zmian skomplikowanych i krętych: – 300 szt.,

- średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)

- długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm

- stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi.

- ulepszony system dostarczany oparty na technologii laserowo nacinanej rurki.

- pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego

- ciśnienie nominalne 11 atm

- ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm

- stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %,

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów

- profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042”,

- długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm

- recoil max. 3%

- dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem

- duża siła radialna min. 0.26 N/mm

- możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm)

  - - możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25 do 2.75;

  - o 2.50-2.75 do 3.50;

  - o 3.00-3.50 do 4.25;

  - o 4.00 do 5.75;

- INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) |  |  |
| - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm |  |  |
| - stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. |  |  |
| - ulepszony system dostarczany oparty na technologii laserowo nacinanej rurki. |  |  |
| - pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego |  |  |
| - ciśnienie nominalne 11 atm |  |  |
| - ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm |  |  |
| - stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, |  |  |
| - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| - profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042”, |  |  |
| - długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm |  |  |
| - recoil max. 3% |  |  |
| - dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem |  |  |
| - duża siła radialna min. 0.26 N/mm |  |  |
| - możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25 do 2.75; o 2.50-2.75 do 3.50; o 3.00-3.50 do 4.25; o 4.00 do 5.75; |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet II Sprzęt medyczny do zabiegów rotablacji

Zestaw 1. Jednorazowe cewniki do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem – łącznik z borem – 80 szt

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Jednorazowe cewniki wraz z wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą do rotablacji. |  |  |
| Napęd( advancer) zintegrowany z wiertłem. |  |  |
| Średnice wierteł od 1,25mm do 2.50mm |  |  |
| Długoś cewnika 135 cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 2. Prowadniki do rotablacji kompatybilne z cewnikami Rotalink plus – 80 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support". |  |  |
| Średnica drutu 0,009” mm. Body drutu wykonane z jednego kawałka stali. |  |  |
| Długość 330 cm |  |  |
| Dostępne 2 sztywności prowadnika Floppy i Extra Support |  |  |
| Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014” i długości min. 2 cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Elementy składowe systemu do wykonywania aterektomii rotacyjnej:

Zestaw 3. Dzierżawa konsoli do rotablacji wraz z przełącznikami podłogowymi

- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę

- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.

- czytelny panel sterowania

- sterowanie za pomocą przełączników podłogowych

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę |  |  |
| - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. |  |  |
| - czytelny panel sterowania |  |  |
| - sterowanie za pomocą przełączników podłogowych |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Cewnik do aterektomii rotacyjnej – bor   30 szt.,

- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm

- długość cewnika 135cm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm |  |  |
| - długość cewnika 135cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET III. Zestaw do zabiegów w OZW.

Zestaw 1. Cewniki prowadzące do PTCA – 3000 szt.

Parametry:

  - cewnik o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,068 inch przy 6F, przy zachowaniu zbrojenia metalowego

  - średnice 6-9 F

  - dostępne długości od 80 do 120 cm

  - pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń

  - odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości

  - metalowy, zbrojony , składający się z drutu oplot

  - podać ilość krzywizn i końcówek (min.30).

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,068 inch przy 6F, przy zachowaniu zbrojenia metalowego |  |  |
| średnice od 6F do 9F |  |  |
| dostępne długości od 80 do 120 cm – co najmniej 7 rozmiarów. |  |  |
| atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka |  |  |
| pełna gama kształtów |  |  |
| odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką |  |  |
| cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu |  |  |
| metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie |  |  |
| podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakich jest dostępny (min. 30) z uwzględnieniem cewników do super selektywnej intubacji |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Stenty pokryte substancją antymitotyczną– 300 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |  |
| Ciśnienie nominalne 12 atm., ciśnienie RBP 16 atm. |  |  |
| Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |  |
| dostępne średnice 4.5, 5.0 mm |  |  |
| zakres długości 12-30 mm |  |  |
| kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |  |
| udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia |  |  |
| zarejestrowane wskazanie do stentowania pnia LTW |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Stenty pokryte substancją antymitotyczną o średnicy poniżej 4 mm – 1000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |  |
| ciśnienie nominalne min 12 atm., ciśnienie RBP min 18 atm |  |  |
| platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |  |
| dostępne średnice 2.0 - 4.0 mm |  |  |
| zakres długości 8-38 mm |  |  |
| profil przejścia ≤ 0,037 dla średnicy 2,5 mm |  |  |
| udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia |  |  |
| zarejestrowane wskazanie do stentowania pnia LTW |  |  |
| grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Stenty uwalniające Lek Antyproliferacyjny – 500 szt.

- System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

- Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku

- Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa )

- Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie

- Budowa stentu otwartokomórkowa

- dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm

- maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm

- profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm

- grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0036”

- ciśnienie nominalne - 9 atm.

- ciśnienie RBP 15-16 atm

- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru |  |  |
| Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku |  |  |
| Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) |  |  |
| Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie |  |  |
| Budowa stentu otwartokomórkowa |  |  |
| dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm |  |  |
| dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm |  |  |
| maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm |  |  |
| profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm |  |  |
| grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0036” |  |  |
| ciśnienie nominalne - 9 atm. |  |  |
| ciśnienie RBP 15-16 atm. |  |  |
| bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 5. Cewniki aspiracyjne – 100 szt.,

- Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

- Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

- Cewnik typu Rapid Exchange; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

- Marker na dystalnym końcu cewnika

- Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078"  kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080")

- Światło aspiracyjne min. 0,041” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F.

- Wskaźnik przepływu aspiracji min. 45cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F)

- Długość cewnika 145 cm

- Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014”

- Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi |  |  |
| Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej |  |  |
| Cewnik typu Rapid Exchange; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie |  |  |
| Marker na dystalnym końcu cewnika |  |  |
| Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") |  |  |
| Światło aspiracyjne min. 0,041” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. |  |  |
| Wskaźnik przepływu aspiracji min. 45cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) |  |  |
| Długość cewnika 145cm |  |  |
| Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” |  |  |
| Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 6. Cewniki balonowe do PTCA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,25 mm – 200 szt.

-wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., rbp min.16 atm.

-rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm, długość min. 20-40 mm

-końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia

-materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia

-cewnik o dobrym podparciu i „popychalności”

-wysoka dystalna elastyczność

-kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

-cewnik prowadzący 5F

-szybki czas deflacji

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| -wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., rbp min.16 atm. |  |  |
| -rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm, długość min. 20-40 mm |  |  |
| -końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia |  |  |
| -materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia |  |  |
| -cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |
| -wysoka dystalna elastyczność |  |  |
| -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |  |
| -cewnik prowadzący 5F |  |  |
| -szybki czas deflacji |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet IV. Obłożenie do koronarografii i koronaroplastyki.

# Zestaw 1.  Zestaw akcesoriów do koronarografii z dostępu promieniowego –  2500 szt.

|  | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, z uchwytem z PCV, sztuk: 1 |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 20 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 65cm, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o wymiarach: 80 x 45 cm, sztuk:1 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego rozmiar 6’’, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką 50ml, pojemność 250cc, średnica dna: 7.5cm, sztuk: 1 |  |  |
| Taca prostokątna wykonana z polipropylenu, przeznaczona na prowadnik i akcesoria, sztuk: 1 |  |  |
| Dren wysokociśnieniowy 1200psi, zbrojony, bardzo elastyczny, z łącznikiem obrotowym typu LL, długość całkowita 160cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta na stolik typu Mayo, niebieska, wymiar 137cm x 150cm, wykonana z wiskozy i polietylenu, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta chłonna o wymiarach: 72 cm x 50cm z taśmą samoprzylepną o szer. 3 cm, sztuk: 1 |  |  |
| Chusta angiograficzna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z czteroma otworami otoczonymi warstwą klejącą, wzmocniona w części środkowej. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 280 x 330 cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 1 ręcznik do rąk dla operatora. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu etykieta samoprzylepna z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Prowadniki angiograficzne Długość prowadników: 150cm, 180cm oraz 260cm do dowolnego wyboru. Średnice 0,035” i 0,038” Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz prosta. |  |  |
| Introducery do dostępu promieniowego i zestaw do wkłucia w pozycji promieniowej Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 5Fr, 6 i 7 Fr, długości: 7cm, 10 cm W zestawie igła 20G oraz 21G dylatator, skalpel z osłonką oraz prowadnik o średnicy 0.021” z końcówką typu „flexi” Identyfikacja kolorystyczna wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego. Możliwość zamówienia introducera z osłonką antyzakażeniową w rozmiarach 4-9Fr dla 10cm i 23cm z dylatatorem w komplecie |  |  |
| Rękaw foliowy |  |  |
| Igła 22 Ga do iniekcji |  |  |
| Opaski uciskowe Opaski wykonane z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację miejsce wkłucia. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Zestaw akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego –   3000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, z uchwytem z PCV, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka wysokociśnieniowa zakres ciśnień 0-30 atm. |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 20 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 65cm, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o wymiarach: 80 cm x 45 cm, sztuk:1 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego rozmiar6’, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa z podziałką 50ml, pojemność 250cc, średnica dna: 7.5cm, sztuk: 1 |  |  |
| Taca prostokątna wykonana z polipropylenu, przeznaczona na prowadnik i akcesoria, sztuk: 1 |  |  |
| Dren wysokociśnieniowy 1200psi, zbrojony, bardzo elastyczny, z łącznikiem obrotowym typu LL, długość całkowita 160cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta na stolik typu Mayo, niebieska, wymiar 137cm x 150cm, wykonana z wiskozy i polietylenu, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta chłonna o wymiarach: 72 x 50 cm z taśmą samoprzylepną o szer. 3 cm, sztuk: 1 |  |  |
| Chusta angiograficzna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z CZTEROMA OTWORAMI otoczonymi warstwą klejącą, wzmocniona w części środkowej. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 280cm x 330cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie ręcznik do rąk dla operatora. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu jedna etykieta samoprzylepna z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa – przeźroczysty korpus, min.wytrzymałość ciśn. 500psi wersja z drenem o długości 15cm |  |  |
| Introducery do dostępu promieniowego i zestaw do wkłucia w pozycji promieniowej Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 5Fr, 6 i 7 Fr, długości: 7 cm, 10 cm W zestawie igła 20G oraz 21G dylatator, skalpel z osłonką oraz prowadnik o średnicy 0.021” z końcówką typu „flexi” Identyfikacja kolorystyczna wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego. Możliwość zamówienia introducera z osłonką antyzakażeniową w rozmiarach 4-9Fr dla 10cm i 23cm z dylatatorem w komplecie |  |  |
| Y-KONEKTORY, Torquer, igła tępa Dostępne wersje typu „Push-Click” oraz „Twist”. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. Światło do 9F Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej; Dostępna wersja z drenem i kranikiem trójdrożnym (20% zamówienia) - igła tępa umożliwiająca zaginanie prowadnika do PTCA |  |  |
| Rękaw foliowy |  |  |
| Igła do iniekcji 22 Ga |  |  |
| Opaska uciskowa Opaski wykonane z przeźroczywstego materiału umożliwiające obserwację miesjca wkłucia. |  |  |
| Prowadniki angiograficzne 1. Długość prowadników: 150cm, 180cm oraz 260cm do dowolnego wyboru. 2. Średnice 0,035” i 0,038” 3. Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. 4. Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz prosta. |  |  |

Zestaw 3. Zestaw specjalny akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego w OZW – 100 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, z uchwytem z PCV, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka wysokociśnieniowa zakres ciśnień 0-30 atm. |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 20 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 65cm, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o wymiarach: 80 cm x 45 cm, sztuk:1 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego rozmiar 6”, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa z podziałką 50ml, pojemność 250cc, średnica dna: 7.5cm, sztuk: 1 |  |  |
| Taca prostokątna wykonana z polipropylenu, przeznaczona na prowadnik i akcesoria, sztuk: 1 |  |  |
| Dren wysokociśnieniowy 1200psi, zbrojony, bardzo elastyczny, z łącznikiem obrotowym typu LL, długość całkowita 160cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta na stolik typu Mayo, niebieska, wymiar 137cm x 150cm, wykonana z wiskozy i polietylenu, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta chłonna o wymiarach: 72 cm x 50cm z taśmą samoprzylepną o szer. 3 cm, sztuk: 1 |  |  |
| Chusta angiograficzna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z CZTEROMA OTWORAMI otoczonymi warstwą klejącą, wzmocniona w części środkowej. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 280cm x 330cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 1 ręcznik do rąk dla operatora. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Urządzenie do szybkiego umieszczania prowadnika do PTCA w cewniku prowadzącym do PTCA |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu jedna etykieta samoprzylepna z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa – przeźroczysty korpus, min.wytrzymałość ciśn. 500psi wersja z drenem o długości 15cm |  |  |
| Introducery do dostępu promieniowego i zestaw do wkłucia w pozycji promieniowej Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 5Fr, 6 i 7 Fr, długości: 7 cm, 10 cm W zestawie igła 20G oraz 21G dylatator, skalpel z osłonką oraz prowadnik o średnicy 0.021” z końcówką typu „flexi” Identyfikacja kolorystyczna wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego. Możliwość zamówienia introducera z osłonką antyzakażeniową w rozmiarach 4-9Fr dla 10cm i 23cm z dylatatorem w komplecie |  |  |
| Y-KONEKTORY, Torquer, igła tępa Dostępne wersje typu „Push-Click” oraz „Twist”. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. Światło do 9F Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej; Dostępna wersja z drenem i kranikiem trójdrożnym (20% zamówienia) - igła tępa umożliwiająca zaginanie prowadnika do PTCA |  |  |
| Rękaw foliowy |  |  |
| Igła do iniekcji 22 Ga |  |  |
| Opaska uciskowa Opaski wykonane z przeźroczywstego materiału umożliwiające obserwację miesjca wkłucia. |  |  |
| Prowadniki angiograficzne -Długość prowadników: 150cm, 180cm oraz 260cm do dowolnego wyboru. -Średnice 0,035” i 0,038” - Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. - Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz prosta. |  |  |
| Cewniki balonowe do PTCA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,25 mm -wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., rbp min.16 atm. rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm, długość min. 20-40 mm końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” wysoka dystalna elastyczność kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -cewnik prowadzący 5F -szybki czas deflacji |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń |  |  |
| końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia, podać shaft dystalny i proksymalny oraz profil końcówki |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Prowadniki do PTCA

- średnica 0,014 inch

- długość 190 cm i 300 cm

- dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych (podać rodzaje)

- różna gama stopnia twardości końcówek (podać rodzaje)

- pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi i hydrofobowymi (wymienić rodzaj substancji)

- prowadniki specjalne do udrożnień (podać rodzaje) – minimum 7 stopni twardości

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 0,014” |  |  |
| dobra manewrowalność i wybór końcówek,wymienić oferowane pokrycia końcówki roboczej i powłoki prowadnika. |  |  |
| szeroka gama prowadników o różnym stopniu twardości podać ilość oferowanych rodzajów i odmian minimum 7 |  |  |
| konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4.  Zestaw specjalny akcesoriów do PTCA z dostępu udowego w OZW – 100 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, z uchwytem z PCV, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka wysokociśnieniowa zakres ciśnień 0-30 atm. |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 20 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 65cm, pokryta 0,5mm PE, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o wymiarach: 80cm x 45cm, sztuk:1 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego rozmiar 6”, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką 50ml, pojemność 250cc, średnica dna: 7.5cm, sztuk: 1 |  |  |
| Taca prostokątna wykonana z polipropylenu, przeznaczona na prowadnik i akcesoria, sztuk: 1 |  |  |
| Dren wysokociśnieniowy 1200psi, zbrojony, bardzo elastyczny, z łącznikiem obrotowym typu LL, długość całkowita 160cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta na stolik typu Mayo, niebieska, wymiar 137cm x 150cm, wykonana z wiskozy i polietylenu, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta chłonna o wymiarach: 72cm x 50cm z taśmą samoprzylepną o szer. 3cm, sztuk: 1 |  |  |
| Chusta angiograficzna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z CZTEROMA OTWORAMI otoczonymi warstwą klejącą, wzmocniona w części środkowej. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 280cm x 330cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie jeden ręcznik do rąk dla operatora. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Urządzenie do szybkiego umieszczania prowadnika do PTCA w cewniku prowadzącym do PTCA |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu jedna etykieta samoprzylepna z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa – przeźroczysty korpus, min.wytrzymałość ciśn. 500psi wersja z drenem o długości 15cm |  |  |
| ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY UDOWEJ KRÓTKI -Dostępne długości 10 cm -Dostępne średnice 4 – 11 Fr zwiększające się co 1 Fr -W zestawie mini prowadnik stalowy 45 cm; 0,035” dla 4 Fr, 0,038” dla pozostałych rozmiarów -Prowadnik typu double end (prosty i J) -Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. -Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo -Pakowane sterylnie w worku |  |  |
| Y-KONEKTORY, Torquer, igła tępa -Dostępne wersje typu „Push-Click” oraz „Twist”. -Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. -Światło do 9F -Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej; -Dostępna wersja z drenem i kranikiem trójdrożnym (20% zamówienia) - igła tępa umożliwiająca zaginanie prowadnika do PTCA |  |  |
| Rękaw foliowy |  |  |
| Igła do iniekcji 22 Ga |  |  |
| Prowadniki angiograficzne -Długość prowadników: 150cm, 180cm oraz 260cm do dowolnego wyboru. - Średnice 0,035” i 0,038” - Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. - Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz prosta. |  |  |
| Cewniki balonowe do PTCA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,25 mm -wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., rbp min.16 atm. -rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm, długość min. 20-40 mm -końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia -materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia -cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” -wysoka dystalna elastyczność -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -cewnik prowadzący 5F -szybki czas deflacji |  |  |
| Określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń |  |  |
| końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia, podać shaft dystalny i proksymalny oraz profil końcówki |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Prowadniki do PTCA

- średnica 0,014 inch

- długość 190 cm i 300 cm

- dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych (podać rodzaje)

- różna gama stopnia twardości końcówek (podać rodzaje)

- pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi i hydrofobowymi (wymienić rodzaj substancji)

- prowadniki specjalne do udrożnień (podać rodzaje) – minimum 7 stopni twardości

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 0,014” |  |  |
| dobra manewrowalność i wybór końcówek,wymienić oferowane pokrycia końcówki roboczej i powłoki prowadnika. |  |  |
| szeroka gama prowadników o różnym stopniu twardości podać ilość oferowanych rodzajów i odmian minimum 7 |  |  |
| konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET V. Zestaw do PTCA zmian z zakrzepicą

Zestaw 1. Stent chromowo-kobaltowy uwalniający lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru – 300 szt.,

- Lek Sirolimus uwalniany jest z laserowo wycinanych kanalików znajdujących na abluminalnej powierzchni stentu. Pozwala ta na zastosowanie zmniejszonej dawki leku dzięki czemu stent szybko pokrywa się nabłonkiem.

-Platforma stentu: L605 Co-Cr

- Polimer: 100% biodegradowalny PLA, pokrycie abluminalne

- Grubość przęseł stentu: 0.0034’’ dla średnic 2.25mm-3.0mm, 0.0038’’ dla średnic 3.5mm-4.0 mm

- Długości: 13, 16,18,21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38mm

- Średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm

-  Ciśnienie nominalne: 10 atm

- Bezpieczeństwo i skuteczność udowodnione wielośrodkowymi badaniem klinicznym z min. liczbą pacjentów 1200 z wieloletnią obserwacją

- Pokrycie lekiem 0,28 ug/mm2

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - Lek Sirolimus uwalniany jest z laserowo wycinanych kanalików znajdujących na abluminalnej powierzchni stentu. Pozwala ta na zastosowanie zmniejszonej dawki leku dzięki czemu stent szybko pokrywa się nabłonkiem. |  |  |
| -Platforma stentu: L605 Co-Cr |  |  |
| - Polimer: 100% biodegradowalny PLA, pokrycie abluminalne |  |  |
| - Grubość przęseł stentu: 0.0034’’ dla średnic 2.25mm-3.0mm, 0.0038’’ dla średnic 3.5mm-4.0 mm |  |  |
| - Długości: 13, 16,18,21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38mm |  |  |
| - Średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm |  |  |
| - Ciśnienie nominalne: 10 atm. |  |  |
| - Bezpieczeństwo i skuteczność udowodnione wielośrodkowymi badaniem klinicznym z min. liczbą pacjentów 1200 z wieloletnią obserwacją |  |  |
| - Pokrycie lekiem 0,28 ug/mm2 |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Cewnik balonowy do restenozy w stencie Grip – 100 szt.

Dane techniczne:

- Balon posiadający 4 rzędy wypustek stabilizujących i zapobiegających wyślizgiwaniu się go ze zmiany.

- Wysoka odporność na przebicia

- RBP: 22 atm

- Dostępne długości: 8mm, 12mm, 16mm

- Dostępne średnice: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm

- Pokrycie Hydrolubric.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Balon posiadający 4 rzędy wypustek stabilizujących i zapobiegających wyślizgiwaniu się go ze zmiany. |  |  |
| Wysoka odporność na przebicia |  |  |
| RBP: 22 atm. |  |  |
| Dostępne długości: 8mm, 12mm, 16mm |  |  |
| Dostępne średnice: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm |  |  |
| Pokrycie Hydrolubric. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Cewnik balonowy do CTO – 100 szt.

Dane techniczne:

- Dostępna średnica balonu 1.1 mm w wersji RX oraz OTW.

- Profil wejścia 0.015“

- Końcówka balonu w kształcie stożka

- Dostępność wersji z jednym markerem

- Dostępne długości: 10mm, 15mm, 20mm,

- Dostępne średnice: 1.1mm, 1.5mm, 2.0mm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Dostępna średnica balonu 1.1 mm w wersji RX oraz OTW. |  |  |
| Profil wejścia 0.015“ |  |  |
| Końcówka balonu w kształcie stożka |  |  |
| Dostępność wersji z jednym markerem |  |  |
| Dostępne długości: 10mm, 15mm, 20mm, |  |  |
| Dostępne średnice: 1.1mm, 1.5mm, 2.0mm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Prowadniki krótkie- – 100 szt.,

- średnica – 0,032”, 0,035”, 0,038’

- końcówka prosta i J

- pokryte z zewnątrz PTFE

- długość od 150 do 180 cm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - średnica – 0,032”, 0,035”, 0,038’ |  |  |
| - końcówka prosta i J |  |  |
| - pokryte z zewnątrz PTFE |  |  |
| - długość od 150 do 180 cm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 5. Mikrocewnik do CTO - z taperowanym shaftem o średnicy proksymalnej 0,018” i dystalnej 0,016”, dystalna średnica zewnętrzna 2.25F ,proksymalna średnica zewnętrzna 2.1F, profil wejścia 1.6F, długość 135 cm, polimerowe pokrycie hydrofilne shaftu, mikrocewnik wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty PTFE i Pebax, 2,5 mm taperowany tip – 100 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Mikrocewnik do CTO -M-Cath z taperowanym shaftem, |  |  |
| o średnicy proksymalnej 0,018” i dystalnej 0,016”, dystalna średnica zewnętrzna 2.25F ,proksymalna średnica zewnętrzna 2.1F |  |  |
| profil wejścia 1.6F |  |  |
| długość 135 cm |  |  |
| polimerowe pokrycie hydrofilne shaftu |  |  |
| mikrocewnik wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty PTFE i Pebax |  |  |
| 2,5 mm taperowany tip |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 6. Cewniki balonowe pokryte lekiem – 200 szt.

  - cewnik uwalniający lek antyproliferacyjny

  - dostępne średnice balonu: 2,00 - 4,00 mm, średnica 2,0-3,0 co 0,25 mm, średnica 3,0-4,0 co 0,5 mm

  - dostępne długości balonu: 15 - 30 mm

  - ciśnienie RBP 16 atm

  - ciągłe działanie ochronne leku przez 28 dni

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wymagane ciśnienia: - nominalne min. 6 atm. - „rated burst” min. 16 atm. |  |  |
| balon pokryty lekiem antyproliferacyjnym |  |  |
| średnice 2,00-4,00 mm, długości 15-30 mm. |  |  |
| brak efektu ,,wymywania” |  |  |
| końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| cewnik o doskonałej elastyczności, manewrowalności i popychalności |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

# Zestaw 7. Cewniki  balonowe do zadań specjalnych (bifurkacje, przechodzenie przez   ciasne zmiany, oczka stentów) -  100 sztuk

- wymagane ciśnienia:

- nominalne min. 8 atm.

- „rated burst” 16 atm.

- profil końcówki –tip entry profile 0,016”

- rozmiary: średnica 2,5-3,0 mm, długość cewnika balonowego 4,0, 8,0, 12,0 mm

- ścięty kształt końcówki, dzięki której po obróceniu o 180 stopni możliwość przejścia przez ciasną, wąską zmianę oraz oczko stentu

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wymagane ciśnienia: - nominalne min. 8 atm. - „rated burst” 16 atm. |  |  |
| profil końcówki –tip entry profile 0,016” |  |  |
| rozmiary: średnica 2,5-3,0 mm, długość cewnika balonowego 4,0, 8,0, 12,0 mm |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń |  |  |
| ścięty kształt końcówki, dzięki której po obróceniu o 180 stopni możliwość przejścia przez ciasną, wąską zmianę oraz oczko stentu |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F prowadnikiem angioplastycznym 0,014” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 8. Cewniki balonowe do PTCA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,25 mm - 400 szt.

- wymagane ciśnienia: nominalne 8 atm., rbp min.16 atm.

- rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 4,0 mm, długość min. 20-40 mm

- końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia

- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia

- cewnik o dobrym podparciu i „popychalności”

- wysoka dystalna elastyczność

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- cewnik prowadzący 5F

- szybki czas deflacji

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wymagane ciśnienia: - nominalne min. 8 atm. - „rated burst” min. 16 atm. |  |  |
| podać dostępne rozmiary z uwzględnieniem średnicy dystalnej i proksymalnej |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń |  |  |
| końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia, podać shaft dystalny i proksymalny oraz profil końcówki |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet VI. Zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka.

Zestaw 1. Zamykacz uszka lewego przedsionka – 20 szt.

Nazwa handlowa: Ultraseal LAA

Producent: Cardia, Inc., USA

Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Okluder składa się z części zamykającej wejście do uszka w kształcie żagla, wykonanego z alkoholu poliwinylowego (PVA) na tytanowo-nitynolowym szkielecie oraz części kotwiczącej w LAA w kształcie koszyka z mikro-kotwicami, wykonanej z tytanu i nitynolu |  |  |
| Miękka konstrukcja okludera zapewniająca atraumatyczność |  |  |
| Możliwość pełnej repozycji oraz wyjęcia okludera |  |  |
| Kompatybilność z koszulkami w zakresie 10F- 12F |  |  |
| Rozmiary: 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 mm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Igła transseptalna z koszulką do nakłucia przegrody między przedsionkami     - 20 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| 1. Kształt krzywizny zapewniający łatwe przejście cewnika |  |  |
| Struktura zaworu zapobiegająca wyciekom krwi. |  |  |
| 3. Wysoka wytrzymałość korpusu osłony zapewniająca solidne wsparcie |  |  |
| 4. Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną , boczny dren do przepłukiwania( z kranikiem trójdrożnym) |  |  |
| 5. Końcowy odcinek koszulki zagięty pod kątem 45°-50°, rozszerzacz 67 cm |  |  |
| 6. Konstrukcja jednowarstwowo wytłaczana chroniąca przed utratą sztywności w temperaturze ciała ludzkiego |  |  |
| 7. Wnętrze koszulki pokryte materiałem ułatwiającym poślizg |  |  |
| 8. Atraumatyczna końcówka |  |  |
| 9. Widoczna w skopii |  |  |
| 10. Igła posiada uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły |  |  |
| 11. Wewnetrzny kanał igły zawiera ruchomy stylet wysuwany poza końcówkę igły |  |  |
| 12. Igła i mandryn ze stali nierdzewnej, igła wyposażona w kranik |  |  |
| 13. Igła dł. 71 cm, 18G- krzywizny A,E |  |  |
| 14. Koszulka 8F-Krzywizny L1, R0, LM, Koszulka 8,5F- krzywizny L1, R0-długości koszulek 62-63 cm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET VII. Zestaw do bezpośredniej implantacji stentów w OZW

Zestaw 1. (DES) Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach  i do bardzo długich zmian, - 400 szt.,

- Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w  ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube

- stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)

# - grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów

- długość systemu doprowadzającego 145 cm

- przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25;  2,5; 2,75;  3,0; 3,5; 4,0)

- wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm

- ciśnienie nominalne max. 11  atm. dla wszystkich rozmiarów

- RBP: 18 atm. dla wszystkich rozmiarów

- dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi

4.0 mm)

- długość stentu – to - shoulder  (STS) – 0,65 mm

- skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 3,0 mm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube |  |  |
| - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) |  |  |
| - grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| - długość systemu doprowadzającego 145 cm |  |  |
| - przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0) |  |  |
| - wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm |  |  |
| - ciśnienie nominalne max. 11 atm. dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| - RBP: 18 atm. dla wszystkich rozmiarów |  |  |
| - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) |  |  |
| - długość stentu – to - shoulder (STS) – 0,65 mm |  |  |
| - skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 3,0 mm |  |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy limus – 200 szt.

- stenty na balonie wysokociśnieniowym ( umożliwiający ciśnienie doprężenia min. 16 atm )dla wszystkich rozmiarów

- podać grubość ściany  stentu

- określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzenia kolejnych zwężeń 
i postdylatacji

- stenty nadające się do stentowania trudno dostępnych zwężeń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych, podać profil i pokrycie końcówki atakującej zwężenie

- podać elementy budowy stentu, wskazujące na możliwość stentowania krętych naczyń

- pewne i mocne umieszczenie stentu na balonie, stenty nadające się do stentowania w technice „direct stenting”

- podać dostępne rozmiary stentów ( średnica/długość ) w zakresie długości 8 – 38 mm i średnicy 2,25 – 4,0 mm.

- Crossing profile 0,041’’ dla średnicy 3,0 mm.

- opisać pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji, wymienić badania potwierdzające skuteczność w zapobieganiu restenozie oraz długość obserwacji

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie doprężenie min. 16 atm.) |  |  |
| skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP |  |  |
| podać grubość ściany stentu i profil przejścia. |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń i postdylatacji |  |  |
| stenty nadające się do stentowania trudno dostępnych zwężeń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych, podać profil i pokrycie końcówki atakującej zwężenie. |  |  |
| podać elementy budowy stentu wskazujące na możliwość stentowania krętych naczyń |  |  |
| pewne i mocne umieszczenie stentów na balonie, stenty nadające się do stentowania w technice „direct stenting” |  |  |
| podać dostępne rozmiary stentów (średnica/długość) |  |  |
| opisać pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji, wymienić: badania potwierdzające skuteczność w zapobieganiu restenozie, podać długość obserwacji |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Prowadniki do PTCA - 500 szt.

- średnica 0,014 inch

- długość 190 cm i 300 cm

- dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych (podać rodzaje)

- różna gama stopnia twardości końcówek (podać rodzaje) minimum 15

- pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi i hydrofobowymi (wymienić rodzaj substancji)

- prowadniki specjalne do udrożnień (podać rodzaje) – minimum 7 stopni twardości

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 0,014 inch |  |  |
| długość 190 cm i 300 cm |  |  |
| dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych (podać rodzaje) |  |  |
| różna gama stopnia twardości końcówek (podać rodzaje) minimum 15 |  |  |
| pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi i hydrofobowymi (wymienić rodzaj substancji) |  |  |
| prowadniki specjalne do udrożnień (podać rodzaje) – minimum 7 stopni twardości |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet VIII.

Zestaw 1. Prowadniki do PTCA z uwzględnieniem zmian trudnych i przewlekłych okluzji 3500 szt.

- średnica 0,014 inch

- długość 190 cm i 300 cm

- dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych - podać rodzaje

- różna gama stopnia twardości koncówek (podać rodzaje)

- pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi i hydrofobowymi (wymienić rodzaj substancji)

- prowadniki specjalne do udrożnień (podać rodzaje i cechy charakterystyczne, podać stopnie twardości – minimum 7)

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 0,014” |  |  |
| dobra manewrowalność |  |  |
| szeroka gama prowadników różnym stopniu twardości, wymieć ilość oferowanych rodzajów i odmian minimum 7 |  |  |
| konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |  |
| pokrycie końcówki robocze ( wymienić rodzaje ) |  |  |
| prowadniki do udrożnień - wymienić wszystkie oferowane |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet IX. Zestaw wyposażenia strzykawki automatycznej (Acist  CMS 2000)

Zestaw 1. Sterylny, jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny z drenem wysokociśnieniowym o dł. min 50cm i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną: 500 szt.

Zestaw 2. Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, w którego skład wchodzi: prowadnik ciśnienia do systemu Medex, dren ciśnieniowy i kolec do soli fizjologicznej, automatyczna rampa, strzykawka luer lock 10ml: 1000 szt.

Zestaw 3. Sterylna strzykawka z adapterem rotacyjnym  i kolcem do podawania kontrastu: 1000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| system strzykawek do ACIST CMS |  |  |
| system drenów do ACIST CMS |  |  |
| sterowanie systemem zestaw do ACIST CMS |  |  |
| rampa dwudrożna z adapterem |  |  |
| dren 150cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet X. Zestaw do PTCA dla chorych w zawale serca

Zestaw 1. Cewniki balonowe do doprężeń – 300 szt.

- Cewnik balonowy typu rapid exchange

- Średnice balonu 1,50 - 4,00 mm

- długości od 6 do 30 mm

- ciśnienie nominalne -  8 atm

- ciśnienie RBP dla średnicy 3.0 mm – min 14 atm

- brak powłoki hydrofilnej na balonie

- balon dostępny zarówno w wersji z jednym, jak i z dwoma markerami

- czas deflacji <2,8 sekundy dla balonu o średnicy 3,0mm

###### Cewniki balonowe do doprężeń

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| wymagane ciśnienia: - nominalne max. 8 atm. - „rated burst” min. 14 atm. - maksymalne nie mniej niż 24 atm. |  |  |
| niski profil balonu do 0,027” przy średnicy 2,5 mm |  |  |
| rozmiary: min 1,5 - 4,0 mm, długości min 6-30 mm podać. |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu oraz możliwość rozszerzania kolejnych zwężeń |  |  |
| końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |  |
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. |  |  |
| brak pokrycia hydrofilnego na części roboczej balonu zapobiega wyślizgiwaniu się balonu ze zmiany w trakcie inflacji |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2.  Stenty uwalniające lak antyproliferacyjny – 200 szt.

- stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605

- dostępne średnice stentu: 2,25 mm, 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm, 4,5 mm

- dostępne długości stentu: 8 mm, 12 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm; 31 mm, 38 mm, 46 mm

- stent uwalniający sirolimus

- bez polimeru

- lek uwalniany z kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia

- pokrycie związkami węgla

- ciśnienie nominalne 9 atm

- ciśnienie RBP min 18 atm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie doprężenie min. 18 atm.) |  |  |
| wysoka siła radialna |  |  |
| skrócenie stentu przy implantacji poniżej 0% |  |  |
| określić czas i sposób składania się balonu |  |  |
| stenty nadające się do stentowania trudno dostępnych zwężeń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych, podać profil i pokrycie końcówki atakującej zwężenie, podać shaft proksymalny, dystalny. |  |  |
| podać elementy budowy stentu, wskazujące na możliwość stentowania krętych naczyń |  |  |
| pewne i mocne umieszczenie stentów na balonie, stenty nadające się do stentowania w technice „direct stenting” |  |  |
| podać dostępne rozmiary stentów (średnica/długość) – preferowany większy zakres. |  |  |
| 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Cewnik do aspiracji skrzeplin – 50 szt.

- długość cewnika 140 -145 cm

- cewnik posiadający zbrojony szaft o trzech stopniach sztywności

- dostępna średnica 6 i 7 F

- światło aspiracyjne 0.043” mm dla średnicy 6 F

- dystalne pokrycie hydrofilne na 40 cm

- marker na końcu system

Cewnik do aspiracji skrzeplin

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik posiadający zbrojony szaft o trzech stopniach sztywności |  |  |
| światło aspiracyjne min 0.043” mm dla średnicy 6 F |  |  |
| 3 markery dostępowe na szafcie |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Cewniki prowadzące – 200 szt.

- Cewnik prowadzący do PTCA

- Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 7F i 8F

- Światło wewnętrzne: 0,070” (1,78mm) dla 6F; 0,081” (2,06mm) dla 7F i 0,090” (2,28mm) dla 8F

- Zbrojenie wykonane z 16 drutów (8 szerokich oraz 8 wąskich) odpornych na rozciąganie zapewniające utrzymanie jednolitego światła wewnętrznego na całej długości cewnika niezależnie od krętości naczyń i wykonywanych obrotów

- Wysoka odporność na załamanie i ukręcenie

- Doskonałe podparcie

- Atraumatyczna końcówka o zaokrąglonych końcówkach

- Doskonała widoczność w skopii

- Szeroka gama krzywizn

Cewniki prowadzące

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik do dużej średnicy wewnętrznej min. 0,7” przy 6F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego |  |  |
| średnice od 6F do 8F |  |  |
| atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka |  |  |
| pełna gama kształtów |  |  |
| odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką |  |  |
| cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu |  |  |
| metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie |  |  |
| podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakich jest dostępny (min. 30) |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 5. Biodegradowalne rusztowanie uwalniające lek Novolimus – 40 szt.

  - rusztowanie bioresorbowalne wykonane z polimeru PLLA

- pokrywane lekiem Novolimus w dawce 5µg/mm

- 2 markery platyno-irydowe na końcach rusztowania

- grubość przęsła: 150 µm

- ciśnienie nominalne – 9 atm.

- ciśnienie RBP – 16 atm.

- pokrycie hydrofilne na dystalnej części szaftu

- profil rusztowania 0.056”

- średnice: 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4,0

- długości: 14 mm, 18 mm, 28 mm

- zdolność do samo korekcji rusztowania 0.5 mm względem średnicy nominalnej

Biodegradowalne rusztowanie uwalniające lek

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0 |  |  |
| długość: 14 mm, 18 mm, 28 mm |  |  |
| grubość przęsła: 150 µm |  |  |
| ciśnienie RBP: 16 atm |  |  |
| zdolność do samo korekcji rusztowania 0.5 mm względem średnicy nominalnej |  |  |
| materiał stentu: polimer PLLA |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XI. Zestaw do zmian w rozwidleniach i CTO

Zestaw 1. Mikrocewnik do CTO - 50 szt.

- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym

- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,015”

- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu

- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

Zestaw 2. Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji – 500 szt.

- średnica 0,014”

- długość 180 cm i 300 cm

- dobra manewrowalność i wybór końcówek roboczych

- różna gama stopnia twardości końcówek

- pokrycie końcówki roboczej substancjami hydrofilnymi

- prowadniki specjalne do udrożnień – minimum 7 stopni twardości

Zestaw 3. Stent do gałęzi bocznej – 50 szt.

- stent kobaltowo-chromowy

- 4 markery platynowo-irydowe: 2 na proksymalnym i dystalnym końcu stentu oraz 2 w centralnej części

- Średnice: naczynie główne - min: 2,5 – 3,5 mm; bocznica: 2,5 – 3,0 mm

- Długość: min 18 mm dla wszystkich średnic

- Ciśnienie RBP: min 14 atm

Zestaw 4. Stent samopozycjonujący się uwalniający lek – 20 szt.

- stent nitinolowy

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F

- dostępne 3 średnice stentu:

- do naczyń 2,50 mm – 3,00 mm

- do naczyń 3,00 mm – 3,50 mm

- do naczyń 3,50 mm – 4,50 mm

- dostępne długości stentu: 17 mm; 22 mm; 27 mm

- system dostarczania stentu składający się z cewnika balonowego oraz teflonowego płaszcza

- system dostarczania typu Rapid Exchange

- ciśnienie uwalniania stentu 12 atm

- ciśnienie RBP 14 atm

- stent zapewniający dobry dostęp do bocznic dzięki systemowi rozłączanych połączeń pomiędzy koronami stentu

- dwa markery na systemie dostarczania oraz 2 na końcach stentu

- Mikrocewnik do CTO

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym |  |  |
| dostępny w długościach 135 cm i 150 cm |  |  |
| średnica wewnętrzna końcówki 0,015” |  |  |
| posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu |  |  |
| posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

2. Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 0,014” |  |  |
| dobra manewrowalność i wybór końcówek, wymienić oferowane pokrycia końcówki roboczej i powłoki prowadnika. |  |  |
| szeroka gama prowadników o różnym stopniu twardości podać ilość oferowanych rodzajów i odmian minimum 7 |  |  |
| konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

3. Stent do gałęzi bocznej

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice (naczynie główne - bocznica) : 2.5 – 2.5 mm; 3.0 – 2.5 mm, 3.5 – 2.5 mm |  |  |
| długość: 19 mm dla wszystkich średnic |  |  |
| 4 markery platynowo-irydowe: 2 na proksymalnym i dystalnym końcu stentu oraz 2 w centralnej części |  |  |
| ciśnienie RBP: 14 atm |  |  |
| niski profil systemu |  |  |
| materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

4. Stent samopozycjonujący się uwalniający lek

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnice (naczynie główne - bocznica) : 2.5 – 3.0 mm; 3.0 – 3.5 mm, 3.5 – 4.5 mm |  |  |
| długość: 17 mm, 22 mm , 27 mm |  |  |
| dwa markery na systemie dostarczania oraz 2 na końcach stentu |  |  |
| ciśnienie RBP: 12 atm |  |  |
| stent zapewniający dobry dostęp do bocznic dzięki systemowi rozłączanych połączeń pomiędzy koronami stentu |  |  |
| materiał stentu: nitinolowy |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XII. Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego

Zestaw 1. Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do tętnicy promieniowej – 200 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość 100 cm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego |  |  |
| dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET XIII. Pompa do wspomagania funkcji lewej komory serca

Zestaw 1. Pompa 4,1L (Impella CP)– 10 szt.

- Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca

- Wydajność: do 4,1L na minutę

- Średnica szaftu 9F

- Średnica pompy 13F

- Kompatybilna z koszulką 14F

- Koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie

- Kompatybilność z prowadnikiem 0,018”

- Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Wydajność: do 4,1L na minutę |  |  |
| Średnica pompy 13F |  |  |
| Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XIV. Zestaw do PTCA w OZW i w zabiegach planowych

Zestaw 1. Bioresorbowalne rusztowanie magnezowe –  – 40 szt.

- Rusztowanie wykonane z Magnezu

- Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)

- Lek: sirolimus w dawce 1.4 μg/mm2

- Dostępne długości 15, 20, 25 mm

- Dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm

- Crossing profile 1,50 mm

- Grubość przęseł dla rusztowania 3,0 mm – 150 µm

- Możliwość przeprężenia średnicy nominalnej 3,0 mm o 0,6 mm

- Podwójny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

- Ciśnienie NP 10 atm, RBP 16 atm

- Długość użytkowa 140 cm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Rusztowanie wykonane z Magnezu |  |  |
| Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) |  |  |
| Lek: sirolimus w dawce 1.4 μg/mm2 |  |  |
| Dostępne długości 15, 20, 25 mm |  |  |
| Dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm |  |  |
| Crossing profile 1,50 mm |  |  |
| Grubość przęseł dla rusztowania 3,0 mm – 150 µm |  |  |
| Możliwość przeprężenia średnicy nominalnej 3,0 mm o 0,6 mm |  |  |
| Podwójny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania |  |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  |  |
| Ciśnienie NP 10 atm, RBP 16 atm |  |  |
| Długość użytkowa 140 cm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi strutami, pokryty pasywną powłoką,  uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji –: 200 szt.

- Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus

  - pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

  - aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus

- Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)

- Lek: sirolimus

- Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości

- Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40mm.

- Dostępne średnice: 2,25;  2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0mm

- Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):

  - 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem);

  - 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm  (91µm wraz z polimerem)

    - Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0mm.,

    - Ciśnienie nominalne 8 atm.

    - Ciśnienie RBP 16 atm.

    - Czas biodegradacji polimeru ok. 18-24 miesiące

    - Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski”

    - Skracalność po rozprężeniu 0%

    - Możliwość doprężenia:

      - Do 3,5 mm. dla średnic 2.25– 3.0 mm.

      - Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm.

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus |  |  |
| Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) |  |  |
| Lek: sirolimus |  |  |
| Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości |  |  |
| Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40mm. |  |  |
| Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0mm |  |  |
| Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm (91µm wraz z polimerem) |  |  |
| Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0mm., |  |  |
| Ciśnienie nominalne 8 atm. |  |  |
| Ciśnienie RBP 16 atm. |  |  |
| Czas biodegradacji polimeru ok. 18-24 miesiące |  |  |
| Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” |  |  |
| Skracalność po rozprężeniu 0% |  |  |
| Możliwość doprężenia: Do 3,5 mm. dla średnic 2.25– 3.0 mm. Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Stentgraft wieńcowy – 20 szt.,

- Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

- Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione)

- Grubość pokrycia 90 µm

- Dostępne długości: 15; 20; 26 mm.

- Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):

  - 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0mm;

  - 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm

  - 0,12mm /120µm 0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm

- Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm.,

- Ciśnienie nominalne 7 atm. (4.0 – 5.0 mm) - 8 atm. (2.5 – 3.5mm)

- Ciśnienie RBP: 14 atm. (4.5  - 5.0 mm) – 16 atm. (2.5 – 4.0mm)

    - Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski”

- shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0mm)

- Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.,) i 6F (4.5 – 5.0 mm.)

- Długość systemu dostarczania 140 cm.

- Możliwość doprężenia:

      - Do 3,5 mm. dla średnic 2.5 – 3.0 mm.

      - Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm.

      - Do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5.0 mm.

- INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia |  |  |
| Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) |  |  |
| Grubość pokrycia 90 µm |  |  |
| Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. |  |  |
| Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm |  |  |
| Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0mm; 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm 0,12mm /120µm 0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm |  |  |
| Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm., |  |  |
| Ciśnienie nominalne 7 atm. (4.0 – 5.0 mm) - 8 atm. (2.5 – 3.5mm) |  |  |
| Ciśnienie RBP: 14 atm. (4.5 - 5.0 mm) – 16 atm. (2.5 – 4.0mm) |  |  |
| Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” |  |  |
| shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0mm) |  |  |
| Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10% |  |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.,) i 6F (4.5 – 5.0 mm.) |  |  |
| Długość systemu dostarczania 140 cm. |  |  |
| Możliwość doprężenia: Do 3,5 mm. dla średnic 2.5 – 3.0 mm. Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. Do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5.0 mm. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. Cewniki balonowy non – compliant –200 szt.

- Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy

- Konstrukcja hypotube

- Materiał SCP (polimer semi krystaliczny)

- Złożenie trójzakładowe

- Profil wejścia 0,018”

- Długość systemu dostarczania 145 cm.

- Dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30 mm.

- Dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm. (4,5 oraz 5,0 mm. dostępne tylko w długościach 15 i 20 mm.)

- Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm.

- Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP  (<3%/atm  przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym -NP)

- Bardzo krótkie „skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie i zapobiegające wzrostowi podłużnemu

- System przenoszenia siły typu EFT

- Ciśnienie nominalne: 14 atm

    - Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 2.0 – 4.0 mm), 18 atm. (dla 4.5 – 5.0 mm.)

    - Ciśnienie MBP: 30 atm dla średnicy 3.0 mm.

    - Shaft proksymalny - 2.0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.6F – (dla 2.0 – 3.75 mm.), 2.7F – dla (4.0 – 5.0 mm.)

    - Dwa markery na końcach balonu wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu

    - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F

    - Pokycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu

    - Pokrycie typu „patchwork”

- INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy |  |  |
| Konstrukcja hypotube |  |  |
| Materiał SCP (polimer semi krystaliczny) |  |  |
| Złożenie trójzakładowe |  |  |
| Profil wejścia 0,018” |  |  |
| Długość systemu dostarczania 145 cm. |  |  |
| Dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30 mm. |  |  |
| Dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm. (4,5 oraz 5,0 mm. dostępne tylko w długościach 15 i 20 mm.) |  |  |
| Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm. |  |  |
| Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym -NP) |  |  |
| Bardzo krótkie „skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie i zapobiegające wzrostowi podłużnemu |  |  |
| System przenoszenia siły typu EFT |  |  |
| Ciśnienie nominalne: 14 atm |  |  |
| Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 2.0 – 4.0 mm), 18 atm. (dla 4.5 – 5.0 mm.) |  |  |
| Ciśnienie MBP: 30 atm dla średnicy 3.0 mm. |  |  |
| Shaft proksymalny - 2.0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.6F – (dla 2.0 – 3.75 mm.), 2.7F – dla (4.0 – 5.0 mm.) |  |  |
| Dwa markery na końcach balonu wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu |  |  |
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  |  |
| Pokycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu |  |  |
| Pokrycie typu „patchwork” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XV. Zestaw do PTCA zmian trudnych

Zestaw 1. Stenty niskoprofilowe uwalniające lek sirolimus bezpolimerowe do leczenia zmian w dystalnych odcinkach tętnic – 500 szt.,

- substancja czynna - sirolimus w dawce 1,2 ug/mm2

- bezpolimerowe pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej

- platforma - stent kobaltowo-chromowy

- długość systemu doprowadzającego  ≥ 145 cm

- minimalny zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm

- minimalny zakres długości:  9 - 38 mm (min. 10 długości)

- grubość ściany stentu max.  0,0024′′ (65m) dla średnicy 3,0 mm

- profil wejścia  ≤ 0,016′′

- crossing profile   0,035" dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm

- shaft proksymalny  ≤ 1,9 F (dla wszystkich średnic)

- shaft dystalny  ≤ 2,5 F (dla wszystkich średnic)

- ciśnienie RBP  2018 atm dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm

- ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| substancja czynna - sirolimus w dawce 1,2 ug/mm2 |  |  |
| bezpolimerowe pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej |  |  |
| platforma - stent kobaltowo-chromowy |  |  |
| długość systemu doprowadzającego ≥ 145 cm |  |  |
| minimalny zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm |  |  |
| minimalny zakres długości: 9 - 38 mm (min. 10 długości) |  |  |
| grubość ściany stentu max. 0,0024′′ (65m) dla średnicy 3,0 mm |  |  |
| profil wejścia ≤ 0,016′′ |  |  |
| crossing profile  0,035" dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm |  |  |
| shaft proksymalny ≤ 1,9 F (dla wszystkich średnic) |  |  |
| shaft dystalny ≤ 2,5 F (dla wszystkich średnic) |  |  |
| ciśnienie RBP 2018 atm dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm |  |  |
| ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Cewnik balonowy do PTCA typu NC – 400 szt.,

- zakres średnic: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm

- zakres długości:  8, 10, 12, 15, 20, 30 mm - 38 mm

- dwa znaczniki

- Maksymalna średnica prowadnika: 0,014”(0,36mm)

- długość systemu doprowadzającego 140 cm

- profil wejścia  ≤ 0,016′′

- shaft proksymalny 1,9 F (dla wszystkich średnic)

- shaft dystalny 2,7 F (dla wszystkich średnic)

- ciśnienie RBP 20 atm

- ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 12 atm

- cewnik prowadzący 5F

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| zakres średnic: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm |  |  |
| zakres długości: 8, 10, 12, 15, 20, 30 mm - 38 mm |  |  |
| dwa znaczniki |  |  |
| Maksymalna średnica prowadnika: 0,014”(0,36mm) |  |  |
| długość systemu doprowadzającego 140 cm |  |  |
| profil wejścia ≤ 0,016′′ |  |  |
| shaft proksymalny 1,9 F (dla wszystkich średnic) |  |  |
| shaft dystalny 2,7 F (dla wszystkich średnic) |  |  |
| ciśnienie RBP 20 atm |  |  |
| ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 12 atm |  |  |
| cewnik prowadzący 5F |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Cewnik balonowy nacinająco – pozycjonujący   - 20 szt

- 3 elastyczne, trójkątne elementy nacinające i zapobiegające ześlizgiwaniu się balonu ustawione pod kątem 120 stopni, wykonane z nylonu

- Typ RX, semi-compliant

- dostępne średnice: 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 mm

- długość uniwersalna 13 cm

- możliwość wielokrotnego opróżniania balonu

- ciśnienie nominalne 6 atm

- RBP 14 atm

- shaft proxymalny - 2.1F

- shaft dystalny - 2.7F

- długość użytkowa – 143 cm

- profil wejścia – 0.016”

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| 3 elastyczne, trójkątne elementy nacinające i zapobiegające ześlizgiwaniu się balonu ustawione pod kątem 120 stopni, wykonane z nylonu |  |  |
| Typ RX, semi-compliant |  |  |
| dostępne średnice: 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 mm |  |  |
| długość uniwersalna 13 cm |  |  |
| możliwość wielokrotnego opróżniania balonu |  |  |
| ciśnienie nominalne 6 atm |  |  |
| RBP 14 atm |  |  |
| shaft proxymalny - 2.1F |  |  |
| shaft dystalny - 2.7F |  |  |
| długość użytkowa – 143 cm |  |  |
| profil wejścia – 0.016” |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XVI

Zestaw 1. Zestaw do zamykania tętnic – 200 szt.

- zamykacz naczyniowy

- łatwość w użyciu,

- koszulka 6F w zestawie

- średnica zamykanego naczynia 6,5-10 mm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Zamykacz naczyniowy łatwy w użyciu, w zestawie z koszulką 6f, zamykający naczynia o średnicy 6,5-10mm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XVII

Zestaw 1. Sondy do IVUS iLAB – 50 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Sonda do IVUS iLAB |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

PAKIET XVIII Sprzęt drobny do koronarografii i PTCA

Zestaw 1. Rampa dwudrożna z drenem wysokociśnieniowym - 4000 szt.

- łatwość i płynność kręcenia kranikami

- wytrzymałość na wysokie ciśnienia min. 35 bar (500 psi)

- dren wysokociśnieniowy testowany do 84 bar (1200 psi), zbrojony, wykonany z PUR o dł. min 120 cm

- dren z rampą sklejony na stałe

Zestaw 2. Rampa z rotatorem – 200 szt.,

- łatwość i płynność kręcenia kranikami

- wytrzymałość na wysokie ciśnienia min. 35 bar (500 psi)

- połączone z rotatorem

Zestaw 3. Igła angiograficzna 18G - 3000 szt.

- kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0,038”

- kąt ścięcia 16 stopni

- ostra, atraumatyczna końcówka

Zestaw 4. Y-konektor automatyczny -   2000 szt.

- możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku

- możliwość pracy przy zamkniętej zastawce

- prowadnik nie przechodzi przez przycisk

- zintegrowany z drenem i kranikiem trójdrożnym

Zestaw 5. Prowadniki diagnostyczne, krótkie -  5000 szt.

- Średnica 0,035”; 0,032”

- Prowadnik pokryty teflonem

- Dostępne długości: 150 cm, 175 cm

- Dostępność końcówek: prosta i zagięta

- końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka

- dobre kontrastowanie w skopii rtg

Zestaw 6. Prowadniki diagnostyczne, długie - 1000 szt.

- Średnica 0,035”; 0,032”

- Prowadnik pokryty teflonem

- Dostępne długości: 200 cm, 260 cm

- Dostępność końcówek:  prosta i zagięta

- końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka

- dobre kontrastowanie w skopii rtg

Zestaw 7. Adapter do techniki kissing baloon – 50 szt.

- Umożliwia jednoczesną inflację dwóch cewników balonowych

- Umożliwia równoczesne lub stopniowe poszerzenie zmian na bifurkacjach (kranik wysokociśnieniowy trójdrożny)

- Umożliwia wielokrotna inflacje podczas zabiegu

Zestaw 8. torquer – 300 szt.

- ergonomiczny kształt

- mocny zacisk na drucie

Zestaw 9. kranik wysokociśnieniowy – 1000 szt.

- odporny na wysokie ciśnienia (min. 35 BAR)

- łatwe manewrowanie

Zestaw 10.  dreny wysokociśnieniowe łączące cewnik ze strzykawką automatyczną – 400  szt.

- niezbrojony

- długości 75 do 160 cm

- niezbrojony

- materiał PVC

Zestaw 11.  Opatrunek hemostatyczny do zamykania  tętnicy po nakłuciu – 100 szt.

- gaza jałowa impregnowana środkiem mineralnym aktywnym hemostatycznie – Kaolinem

- nie zawierający innych aktywatorów krzepnięcia

- w komplecie z opatrunkiem

Zestaw 12.  Mankiet wysokociśnieniowy – 4 szt.

- pojemność 1litr

Zestaw 13. Rampa trójdrożna z uchwytem  – 200 szt.,

Zestaw 14.  Imadło do rampy – 4 szt.,

Zestaw 15.  Introducer z rozrywalną koszulką – 500 szt.,

- rozmiary od 5F-12F

- zestaw z igłą, strzykawką , z prowadnikiem 0,35” – 40 cm

Zestaw 16.  Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem – 200 szt.,

- Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h

- Częstotliwość własna przetwornika 200Hz

- Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika (bez DEHP)

- Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących

- Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne

- Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek

- oznakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej

- Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 150 cm (średnica światła 1.5 x 2,7 mm), 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 cm (średnica światła 1.5 x 2,7 mm),

1 x linia płucząca

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami

Rampa dwudrożna z drenem wysokociśnieniowym  -  4000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| kraniki jednoramienne |  |  |
| szerokość połączeń z cewnikami |  |  |
| łatwość i płynność kręcenia kranikami |  |  |
| wytrzymałość rampy i drenu na wysokie ciśnienia |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Rampa z rotatorem

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| - łatwość i płynność kręcenia kranikami |  |  |
| - wytrzymałość na wysokie ciśnienia min. 35 bar (500 psi) |  |  |
| - połączone z rotatorem |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Igła angiograficzna 18G -  3000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| ostrość |  |  |
| atraumatyczność |  |  |
| łatwość pokonywania zrostów |  |  |
| kompatybilność z prowadnikiem diagnostycznym 0,038” |  |  |
| ocena materiału (nierdzewna stal, odporność na zagięcia) |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Y-konektor automatyczny – 2000  szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| możliwość obsługi jednoręcznej |  |  |
| konstrukcja zastawki zapewniająca pełną szczelność dla sprzętu o śr. 9F oraz o niewielkich średnicach |  |  |
| drut nie przechodzi przez przycisk |  |  |
| kompatybilność z prowadnikami 0,014”- 0,038” rozmiar 9F |  |  |
| wysoka szczelność i jakość wykonania |  |  |
| zintegrowany z drenem i kranikiem trójdrożnym |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Prowadniki diagnostyczne, krótkie – 5000 sztuk

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| dostępna długość 150 cm, 175 cm |  |  |
| dostępna końcówka prosta i zagięta |  |  |
| końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka |  |  |
| dobre kontrastowanie w skopii rtg |  |  |
| wysoka odporność na złamania |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Prowadniki diagnostyczne, długie  - 1000 sztuk

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| dostępna długość 200 cm, 260cm, |  |  |
| dostępna końcówka prosta i zagięta |  |  |
| końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka |  |  |
| dobre kontrastowanie w skopii rtg |  |  |
| wysoka odporność na złamania |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Adapter do techniki kissing baloon -  50 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| umożliwia jednoczesną inflację dwóch cewników balonowych |  |  |
| umożliwia równoczesne lub stopniowe poszerzenie zmian na bifurkacjach (kranik wysokociśnieniowy trójdrożny) |  |  |
| umożliwia wielokrotna inflacje podczas zabiegu |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Torquer – 300 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| ergonomiczny kształt |  |  |
| mocny zacisk na drucie |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Kranik wysokociśnieniowy – 1000 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Kranik wysokociśnieniowy |  |  |
| Wytrzymałość na wysokie ciśnienia |  |  |
| Łatwe manewrowanie |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Dreny wysokociśnieniowe łączące cewnik ze strzykawką automatyczną- 400 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Materiał PVC |  |  |
| Przekrój drenu 1,9 x 4,7 mm |  |  |
| Ciśnienie do 1200 atm. |  |  |
| Niezbrojony |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnic po nakłuciu – 100 szt.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| gaza jałowa impregnowana środkiem mineralnym aktywnym – kaolinem |  |  |
| nie zawierający innych aktywatorów krzepnięcia |  |  |
| w komplecie z opatrunkiem |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XIX.

Zestaw 1. Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o konstrukcji jednoczęściowej dla Zakładu Hemodynamiki – 15 zestawów

- Okludery o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej po stronie proksymalnej pokrytej izolującą membraną.

- Gęstość membrany w zakresie 150-170 mikronów.

- Zestaw wprowadzający w komplecie.

- Dostępność min. dwóch rodzajów kształtu koszulek wprowadzających (1 koszulka – 3 pkt., 2 koszulki – 5 pkt.).

- Długość zestawu wprowadzającego min. 75 cm (dł. 75 cm – 3 pkt, 80 cm i więcej - 5 pkt.).

- Markery głębokości na dystalnej części zestawu wprowadzającego.

- Okludery o max. 10 aktywnie fiksujących się ramionach.

- Okludery dostępne w różnych rozmiarach od 21 mm do 33 mm (min. 5 rozmiarów); 5 – 3 pkt., 6 i więcej – 5 pkt.

- Zestaw wprowadzający wyposażony w zastawkę hemostatyczną.

- Skuteczność kliniczna okluderów udokumentowana przynajmniej jednym międzynarodowym, randomizowanym, prospektywnym badaniem klinicznym o wynikach follow-up opublikowanych 
w międzynarodowym czasopiśmie medycznym o wysokim IF.

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Dostępność min. dwóch rodzajów kształtu koszulek wprowadzających. |  |  |
| Długość zestawu wprowadzającego min. 75 cm |  |  |
| Okludery dostępne w różnych rozmiarach od 21 mm do 33 mm |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet XX.

Zestaw 1. Cewnik do obrazowania  OCT  - 50 sztuk

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| znacznik na dystalnym końcu, soczewce obrazującej, oraz 50mm proksymalnie do soczewki umożliwiającej łatwe i precyzyjne ustawienie cewnika, tak aby zobrazować interesujący nas obraz kraniki jednoramienne |  |  |
| znacznik na hafcie cewnika (100cm) informujący operatora wykonującego zabiegi o tym ,że dystalny koniec cewnika obrazującego opuszcza cewnik prowadzący i wchodzi bezpośrednio do naczynia. |  |  |
| konstrukcja cewnika obrazującego : a/ 20mm kieszeń „rapid Exchange” (RX) dla prowadnika b/ profil cewnika 2,7F / 3,2F zapewnia doskonałe właściwości wprowadzające |  |  |
| powłoka hydrofilna, oraz niski profil przejścia końcówki ułatwiające przechodzenie ciasnych zmian |  |  |
| kompatybilność z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F |  |  |
| proste połączenie cewnika do napędu wyciągającego dla łatwej instalacji |  |  |
| we współpracy z dedykowana konsolą cewnik obrazujący zapewnia następujące możliwości: a/ aktywizacja obrazu w 2 trybach : „High Definition : obrazowanie na odcinku 54mm z prędkością 18mm/sek. „Fast Acquistion” : obrazowanie na odcinku 75mm z prędkością 36mm/sek. b/ współczynnik „Frame Rate” (ilość przekrojów /klatek na sekundę obrazowania): 180 c/ możliwość wykonywania trójwymiarowej rekonstrukcji uzyskanego obrazu naczynia natychmiast po dokonaniu i potwierdzeniu kalibracji („Real time”) d/ możliwość wykonania uśrednionej rekonstrukcji wzdłużnej światła naczynia w automatyczny sposób identyfikującej maksymalne zwężenie światła naczynia (MLA- minima lumen area), dwa obszary referencyjne (referencja dystalna i referencja proksymalna) oraz odległość między nimi. |  |  |

Zestaw 2. Cewnik FFR – 50 sztuk

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW) |  |  |
| PTFE na części sztywnej |  |  |
| powłoka hydrofilna na części elastycznej -31 cm |  |  |
| końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania - 3cm |  |  |
| hydrofobowa końcówka proksymalna (3styki) wstępnie obsadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0.014”) |  |  |
| długość prowadnika -175 cm |  |  |
| prowadniki bezprzewodowe- dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej |  |  |

PAKIET XXI Zestaw do nakłucia transseptalnego.

Zestaw 1. Igły do punkcji transseptalnej – 30 szt.

- dostępne trzy różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2

- dostępne trzy różne długości 71, 89, 98 cm

- igła wykonana całkowicie ze stali

- dostępna igła XS (ekstra ostra) do łatwiejszego nakłucia przegrody

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| dostępne trzy różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2 |  |  |
| dostępne trzy różne długości 71, 89, 98 cm |  |  |
| igła wykonana całkowicie ze stali |  |  |
| dostępna igła XS (ekstra ostra) do łatwiejszego nakłucia przegrody |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Zestaw 2. Koszulki transseptalne – 30 szt.

- średnica 8F; 8,5F i 10F

- dostępne 2 różne długości 63 i 81 cm

- w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem

- dostępne krzywizny do wyboru: SL0, SL1, SL2, SL4, MULINS

- dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| średnica 8F; 8,5F i 10F |  |  |
| dostępne 2 różne długości 63 i 81 cm |  |  |
| w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem |  |  |
| dostępne krzywizny do wyboru: SL0, SL1, SL2, SL4, MULINS |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

Pakiet XXII

# Zestaw 1. Zestaw akcesoriów do rozruszników – 700 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 24, z plastikowym uchwytem i osłonką, sztuk: 1 |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 40 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 140 cm pokryta 0,5mm PE, sztuk: 1 |  |  |
| Kleszczyki plastikowe 19 cm sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 2 |  |  |
| Igła 0,7 sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką , pojemność 250cc, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką , pojemność 500 cc, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta przylepna 75 x 75 cm – sztuk :2 |  |  |
| Taca prostokątna wykonana z polipropylenu w kolorze niebieskim, przeznaczona na prowadnik i akcesoria, wymiary: dł. 24cm x szer.22cm x wys.5cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta chłonna z pulpą celulozową wymiarach: 40 cm x 40 cm, sztuk: 1 |  |  |
| Serweta główna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z dwoma otworami obojczykowymi otoczonymi warstwą klejącą, Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 180 cm x 320cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 2 ręczniki do rąk dla operatora o wymiarach: 39cm x 39cm. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar L wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 2 ręczniki do rąk dla operatora o wymiarach: 39cm x 39cm. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Serweta na stolik instrumentariuszki 180 x 190 cm (zawinięcie zestawu) sztuk:2 |  |  |
| Ręczniki bawełniane 40 x 40 cm , sztuk : 2 |  |  |
| Folia chirurgiczna 15 x 10 cm , sztuk :1 |  |  |
| Introducer peel away zestaw z prowadnikiem 0,035” 4-9 FR |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 2. Zestaw akcesoriów do ablacji – 300 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, bez rączki, sztuk: 1 |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 20 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 140cm, pokryta 0,5mm PE, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 80 x 45 cmcm, pokryta 0,5mm PE, sztuk: 1 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego o wymiarach dł.5.0cm x szer.5.0cm x gł.2.5cm, umieszczona na rękojeści o dł. 13cm, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 5ml, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką 50ml, pojemność 250cc, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką 50ml, pojemność 500cc, sztuk: 1 |  |  |
| Igła 22 g |  |  |
| Serweta przylepna 75 x 50 cm sztuk 1 |  |  |
| Kleszczyki plastikowe 19 cm sztuk :1 |  |  |
| Serweta na stolik 150 x 190 cm sztuk:1 |  |  |
| Serweta główna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z dwoma otworami udowymi otoczonymi warstwą klejącą, z warstwą chłonną dookoła otworów. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 240cm x 370cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 2 ręczniki do rąk dla operatora o wymiarach: 39cm x 39cm. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 1 zestaw |  |  |
| Probówka z tworzywa PCV z zatyczką typu flip-flop przeznaczona do pomiaru krwi pacjenta podczas zabiegów kardiologicznych, nie wymagająca mieszania, yposażona w minimum trzy aktywatory krzepnięcia: kaolin, celit i kryształki szkła w celu otrzymania wyniku czasu ACT bezpośrednio na sali zabiegowej przy poj. krwi 0.5ml, błąd pomiaru max.3,5%; sztuk: 1 |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Introducery do dostępu udowego Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 6 i 7 Fr, sztuk: po 2 z każdego rozmiaru |  |  |
| Folia na kable 15 x 150 cm –sztuk:3 |  |  |
| Ręczniki 18 x 25 cm sztuk :2 |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. Zestaw akcesoriów do krioablacji – 300 szt.,

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Skalpel ze stali nierdzewnej, rozmiar ostrza nr 11, bez rączki, sztuk: 1 |  |  |
| Kompresy wykonane w 100% z bawełny, 12-warstwowe, 10cm x 10cm, sztuk: 40 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o 80 x 45 cm, pokryta 0,5mm PE, sztuk: 1 |  |  |
| Folia z gumką typu RTG o średnicy 65cm, pokryta 0,5mm PE, sztuk: 2 |  |  |
| Gąbka do dezynfekcji pola zabiegowego o wymiarach dł.5.0cm x szer.5.0cm x gł.2.5cm, umieszczona na rękojeści o dł. 13cm, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka poj. 20ml, sztuk: 2 |  |  |
| Strzykawka poj. 10ml, sztuk: 2 |  |  |
| Strzykawka poj. 5ml, sztuk: 1 |  |  |
| Strzykawka 3 częściowa Luer Lock 20 ml sztuk:2 |  |  |
| Strzykawka 3 częściowa Luer Lock 10 ml sztuk:2 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim , pojemność 500cc, sztuk: 1 |  |  |
| Miseczka plastikowa w kolorze niebieskim z podziałką 50ml, pojemność 250cc, sztuk: 2 |  |  |
| Igła 22 g |  |  |
| Igła 0,7 |  |  |
| Serweta przylepna 70 x 70 cm z otworem 7 cm sztuk 1 |  |  |
| Serweta przylepna 75 x 75 cm sztuk 1 |  |  |
| Serweta przylepna 100 x 120 cm sztuk 2 |  |  |
| Serweta przylepna 75 x 50 cm sztuk 1 |  |  |
| Serweta na stolik 150 x 190 cm sztuk:3 |  |  |
| Serweta główna – włóknina polietylenowa połączona z wiskozą w kolorze niebieskim, mocno wchłanialna i jednocześnie nieprzepuszczalna , z dwoma otworami udowymi otoczonymi warstwą klejącą, z warstwą chłonną dookoła otworów. Po prawej stronie pacjenta przezroczysta folia na panel sterujący, wymiar całkowity serwety: 240cm x 370cm; sztuk: 1 |  |  |
| Fartuch sterylny rozmiar XL wykonany z materiału SMS, wzmacniany w części środkowej i na rękawach, nieprzepuszczalny dla płynów w warstwie przedniej (polietylen i wiskoza), wyposażony w rzepy i wiązanie w pasie, ściągacze bawełniane, w komplecie 2 ręczniki do rąk dla operatora o wymiarach: 39cm x 39cm. Zestaw zapakowany w osobną chustę, sztuk: 2 zestawy |  |  |
| Probówka z tworzywa PCV z zatyczką typu flip-flop przeznaczona do pomiaru krwi pacjenta podczas zabiegów kardiologicznych, nie wymagająca mieszania, yposażona w minimum trzy aktywatory krzepnięcia: kaolin, celit i kryształki szkła w celu otrzymania wyniku czasu ACT bezpośrednio na sali zabiegowej przy poj. krwi 0.5ml, błąd pomiaru max.3,5%; sztuk: 1 |  |  |
| Pojedynczy zestaw sterylny musi być zapakowany w blister typu folia o wzmocnionej konstrukcji, gwarantujący sterylność podczas transportu i magazynowania. Maksymalnie 6 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne z numerem serii oraz datą ważności. |  |  |
| Introducery do dostępu udowego 1.Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 6 i 7 Fr, sztuk: 6 Fr sztuk :1, 7 Fr sztuk:3 |  |  |
| Folia na kable 15 x 150 cm –sztuk:3 |  |  |
| Dreny wysokociśnieniowe 120 cm sztuk: 2 |  |  |
| Rampa 2 drożna sztuk : 1 |  |  |
| Podkład z pulpą celulozową 40 x 60 cm sztuk 1 |  |  |
| Opaski uciskowe wykonane z przeźroczystego materiału umozliwającego obserwację miejsca wkłucia Dostępne 2 rozmiary: S,L Zamykane na mocny rzep z możliwością regulacji |  |  |
| Strzykawka do opaski uciskowej o poj. 25 ml |  |  |
| Dreny niskociśnieniowe 150 cm sztuk :2 |  |  |
| Serweta na stolik typu Mayo , niebieska wymiar 137 x 150 cm sztuk 1 |  |  |
| Introducery do dostępu promieniowego i zestaw do wkłucia w pozycji promieniowej Kaniula odporna na załamania i zagięcia. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zawór zapewniający szczelność z zastawką. Oferowane rozmiary: 5Fr, 6 i 7 Fr, długości: 8cm, 13 W zestawie igła 20G oraz 21G dylatator, skalpel z osłonką oraz prowadnik o średnicy 0.021” z końcówką typu „flexi” Identyfikacja kolorystyczna wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego. Możliwość zamówienia introducera z osłonką antyzakażeniową w rozmiarach 4-9Fr dla 10cm i 23cm z dylatatorem w komplecie |  |  |
| Y-KONEKTORY Dostępne wersje typu „Push-Click” oraz „Twist”. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. Światło do 9F Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej; Dostępna wersja z drenem i kranikiem trójdrożnym (20% zamówienia) |  |  |
| Prowadniki angiograficzne 0,032” długość 260 cm |  |  |
| Aparat do kroplówek sztuk :2 |  |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Pakiet nr XXIII -  sprzęt do udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic z dostępu promieniowego i udowego.

Zestaw 1. ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ –  200szt.

- Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr

- Dostępne długości 7 i 10 cm

- Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025”

- Długość prowadnika 45cm

- Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G

- Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

- Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo

- Pakowane na tacy

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr | TAK |  |
| Dostępne długości 7 i 10 cm | TAK |  |
| Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025” | TAK |  |
| Długość prowadnika 45cm | TAK |  |
| Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G | TAK |  |
| Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. | TAK |  |
| Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo | TAK |  |

Zestaw 2. ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY UDOWEJ KRÓTKI –	200szt.

- Dostępne długości 10 cm

- Dostępne średnice 4 – 11 Fr zwiększające się co 1 Fr

- W zestawie mini prowadnik stalowy 45 cm; 0,035” dla 4 Fr, 0,038” dla pozostałych rozmiarów

- Prowadnik typu double end (prosty i J)

- Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

- Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo

- Pakowane sterylnie w worku

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Dostępne długości 10 cm | TAK |  |
| Dostępne średnice 4 – 11 Fr zwiększające się co 1 Fr | TAK |  |
| W zestawie mini prowadnik stalowy 45 cm; 0,035” dla 4 Fr , 0,038” dla pozostałych rozmiarów | TAK |  |
| Prowadnik typu double end (prosty i J) | TAK |  |
| Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. | TAK |  |
| Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo | TAK |  |
| Pakowane sterylnie w worku | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 3. ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI –  		100szt.

- Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych

- Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr

- Dostępne średnice 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr

- Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr

- Dostępne długości 10 i 16 cm

- Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”

- Długość prowadnika 45cm

- Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie

- Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna,  szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

- Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo

- Pakowane na tacy

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych | TAK |  |
| Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr | TAK |  |
| Dostępne średnice 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr | TAK |  |
| Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr | TAK |  |
| Dostępne długości 10 i 16 cm | TAK |  |
| Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025” | TAK |  |
| Długość prowadnika 45cm | TAK |  |
| Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie | TAK |  |
| Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. | TAK |  |
| Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo | TAK |  |
| Pakowane na tacy | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 4. OPASKA UCISKOWA–  200szt.

TR-Band – opaska hemostatyczna promieniowa

- Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu

- Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy

- Pneumatyczny opatrunek uciskowy

- Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów

- Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem

- Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji

- Szerokość opaski min. 1,9 cm;

- Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm;

Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu | TAK |  |
| Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy | TAK |  |
| Pneumatyczny opatrunek uciskowy | TAK |  |
| Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów | TAK |  |
| Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem | TAK |  |
| Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji | TAK |  |
| Szerokość opaski min. 1,9 cm; | TAK |  |
| Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; | TAK |  |
| Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 5 . CEWNIK DIAGNOSTYCZNY do dostępu promieniowego – 400szt.

- Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,051” dla 6F)

- Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110cm

- Dostępne cewniki z bocznymi otworami

- Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu

- Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIGER, BLK

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,051” dla 6F) | TAK |  |
| Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110cm | TAK |  |
| Dostępne cewniki z bocznymi otworami | TAK |  |
| Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu | TAK |  |
| Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIGER, BLK | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 6. Prowadnik do angioplastyki wieńcowej –  200szt.

- 0,014”

- Długość 180cm

- Dostępny przedłużacz o dł. 150cm

- Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g

- Min. 4 rodzaje + przedłużacz

- Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów

- Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna ze zróżnicowanym pokryciem hydrofilnym

- Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem na końcu

- Dostępny prowadnik o zwiększonej hydrofilności

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| 0,014” | TAK |  |
| Długość 180cm | TAK |  |
| Dostępny przedłużacz o dł. 150cm | TAK |  |
| Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g | TAK |  |
| Min. 4 rodzaje + przedłużacz | TAK |  |
| Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów | TAK |  |
| Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna ze zróżnicowanym pokryciem hydrofilnym | TAK |  |
| Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem na końcu | TAK |  |
| Dostępny prowadnik o zwiększonej hydrofilności | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 7. MIKROCEWNIK DO CTO –  100szt.

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego

- Zwężane światło wewnętrzne

- Średnica dystalna nie większa niż 0,018”

- Średnica proksymalna nie większa 0,021”

- Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie)

- Zbrojenie na całej długości

- Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej)

- Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu

- Elastyczny 13cm  segment dystalny

- Dostępne długości 130/150cm

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego | TAK |  |
| Zwężane światło wewnętrzne | TAK |  |
| Średnica dystalna nie większa niż 0,018” | TAK |  |
| Średnica proksymalna nie większa 0,021” | TAK |  |
| Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) | TAK |  |
| Zbrojenie na całej długości | TAK |  |
| Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) | TAK |  |
| Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu | TAK |  |
| Elastyczny 13cm segment dystalny | TAK |  |
| Dostępne długości 130/150cm | TAK |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 8. Cewnik balonowy niskoprofilowy (do predylatacji) RX/OTW –100szt.

- Cewniki balonowe do okluzji typu RX/OTW

- Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

- Długość systemu 145cm

- Średnica od 1.25 do 4.00mm- ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0mm)

- Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20/30/40mm)

- Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,6Fr

- Średnica proksymalna shaft’u  2,0Fr

- Ciśnienie nominalne: 6 atm

- RBP - 14 atm/12atm

- Profil balonu: 0,026” dla balonu 1,25mm/ 0,032” dla balonu 3,0mm

- Ultra niski entry profil końcówki:0,016” dla balonów o średnicy 1,25mm

- Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach

- Pokrycie hydrofilne

- Marker na balonie

- Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewniki balonowe do okluzji typu RX/OTW | TAK |  |
| Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania | TAK |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | TAK |  |
| Długość systemu 145cm | TAK |  |
| Średnica od 1.25 do 4.00mm- (1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0mm) | TAK |  |
| Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20/30/40mm) | TAK |  |
| Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,6Fr | TAK |  |
| Średnica proksymalna shaft’u 2,0Fr | TAK |  |
| Ciśnienie nominalne: 6 atm | TAK |  |
| RBP - 14 atm/12atm | TAK |  |
| Profil balonu: 0,026” dla balonu 1,25mm/ 0,032” dla balonu 3,0mm | TAK |  |
| Ultra niski entry profil końcówki:0,016” dla balonów o średnicy 1,25mm | TAK |  |
| Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach | TAK |  |
| Pokrycie hydrofilne | TAK |  |
| Marker na balonie | TAK |  |
| Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon | TAK |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 9. Cewnik balonowy do CTO –250szt.

- Cewniki balonowe do okluzji typu RX

- Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, przeznaczony do zabiegów o bardzo dużej trudności oraz CTO

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów

- Długość systemu 145cm

- Średnica od 1.25 do 3.00mm - ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0mm)

- Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20mm)

- Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,5Fr

- Średnica proksymalna shaft’u  1.9Fr

- Ciśnienie nominalne: 6 atm

- RBP - 14 atm

- Ultra niski entry profil końcówki:0,40mm dla balonu 1,25mm

- Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach

- Balon składany trójstopniowo

- Laserowo wycinane, heliakalne wzmocnienie szaftu u ujścia prowadnika zapewniające doskonałą popychalność i odporność na zagięcia

- Crossing profile 0,026” dla średnicy 1.25mm

- Hydrofilne pokrycie M-coat

- Markery na balonie i marker głębokości na shaft’cie

- Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon przy 6F cewniku prowadzącym

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewniki balonowe do okluzji typu RX | TAK |  |
| Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, przeznaczony do zabiegów o bardzo dużej trudności oraz CTO | TAK |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| Długość systemu 145cm | TAK |  |
| Średnica od 1.25 do 3.00mm - ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0mm) | TAK |  |
| Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20mm) | TAK |  |
| Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,5Fr | TAK |  |
| Średnica proksymalna shaft’u 1.9Fr | TAK |  |
| Ciśnienie nominalne: 6 atm | TAK |  |
| RBP - 14 atm | TAK |  |
| Ultra niski entry profil końcówki:0,40mm dla balonu 1,25mm | TAK |  |
| Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach | TAK |  |
| Balon składany trójstopniowo | TAK |  |
| Laserowo wycinane, heliakalne wzmocnienie szaftu u ujścia prowadnika zapewniające doskonałą popychalność i odporność na zagięcia |  |  |
| Crossing profile 0,026” dla średnicy 1.25mm | TAK |  |
| Hydrofilne pokrycie M-coat | TAK |  |
| Markery na balonie i marker głębokości na shaft’cie | TAK |  |
| Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon przy 6F cewniku prowadzącym | TAK |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 10. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC (do post dylatacji)  – cena 200szt.

- Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC

- Rekomendowany do doprężania w bifurkacji w technice POT

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

- Trójwarstwowa budowa balonu

- Materiał wykonania Elastomer i Polyamid

- Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm )

- Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie

- Pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika

- Szaft proksymalny 1,9Fr ;Szaft dystalny 2,5Fr – 2,6Fr dla średnicy 3,0mm

- Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru)

- dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm

- Niski entry profile ≤0,43mm

- Ciśnienie nominalne 12atm

- RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm)

- Długość robocza system 145cm

Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC | TAK |  |
| Rekomendowany do doprężania w bifurkacji w technice POT | TAK |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | TAK |  |
| Trójwarstwowa budowa balonu | TAK |  |
| Materiał wykonania Elastomer i Polyamid | TAK |  |
| Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm ) | TAK |  |
| Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie | TAK |  |
| Pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika | TAK |  |
| Szaft proksymalny 1,9Fr ;Szaft dystalny 2,5Fr – 2,6Fr dla średnicy 3,0mm | TAK |  |
| Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) | TAK |  |
| dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm | TAK |  |
| Niski entry profile ≤0,43mm | TAK |  |
| Ciśnienie nominalne 12atm | TAK |  |
| RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) | TAK |  |
| Długość robocza system 145cm | TAK |  |
| Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F | TAK |  |
| Rodzaj materialu |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 11. Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru  do dystalnych zmian i bifurkacji -  200szt.

- Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”

- Dwu konektorowe połączenia

- Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu

- Grubość ściany stentu 80µm

- Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm

- Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm

- Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm

- Ciśnienie nominalne ≥9 atm

- Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm

- Crossing profile ≤ 0.044” (dla stentów o średnicy 3.0 mm)

- Profil końcówki dystalnej – 0,018”

- Recoil ≤ 5,5%

- Skrócenie stentu ≤ 0,3%

- Czas deflacji ≤5,2 sec

- Czas biodegradacji polimeru i uwalniania leku 3-4m

- Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm)

- Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów

- Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm

- Rekomendowana możliwość doprężenia stentu o połowę dla każdego rozmiaru przy zachowaniu odpowiedniego pokrycia naczynia

- Stent certyfikowany i rekomendowany do użycia klinicznego o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi.

- Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca, potwierdzone w instrukcji użycia.

- Stent rekomendowany przez ESC/EACTS 2014 guidelines

- Udział w oficjalnym rejestrze

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” | TAK |  |
| Dwu konektorowe połączenia | TAK |  |
| Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu | TAK |  |
| Grubość ściany stentu 80µm | TAK |  |
| Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm | TAK |  |
| Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm | TAK |  |
| Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm | TAK |  |
| Ciśnienie nominalne ≥9 atm | TAK |  |
| Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm | TAK |  |
| Crossing profile ≤ 0.044” (dla stentów o średnicy 3.0 mm) | TAK |  |
| Profil końcówki dystalnej – 0,018” | TAK |  |
| Recoil ≤ 5,5% | TAK |  |
| Skrócenie stentu ≤ 0,3% | TAK |  |
| Czas deflacji ≤5,2 sec | TAK |  |
| Czas biodegradacji polimeru i uwalniania leku 3-4m | TAK |  |
| Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) | TAK |  |
| Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm | TAK |  |
| Rekomendowana możliwość doprężenia stentu o połowę dla każdego rozmiaru przy zachowaniu odpowiedniego pokrycia naczynia | TAK |  |
| Stent certyfikowany i rekomendowany do użycia klinicznego o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi. | TAK |  |
| Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca, potwierdzone w instrukcji użycia. | TAK |  |
| Stent rekomendowany przez ESC/EACTS 2014 guidelines | TAK |  |
| Udział w oficjalnym rejestrze | TAK |  |
| Rodzaj materiału |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |

Zestaw 12. Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po koszulkach 5-8 Fr  - 	200szt.

- Zbudowany z materiałów biowchłanialnych.

- Polimerowa kotwica od strony światła naczynia.

- Kolagen od strony przydanki.

- Materiał wchłaniający do 90 dni.

INFORMACJE TECHNICZNE

| Parametry wymagane | Odpowiedzi Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | wpisać Tak* / nie* | Opis parametru podany przez Wykonawcę potwierdzić cechy wymagane, opisać cechy oferowane |
| Zbudowany z materiałów biowchłanialnych. |  |  |
| Polimerowa kotwica od strony światła naczynia. |  |  |
| Kolagen od strony przydanki. |  |  |
| Materiał wchłaniający do 90 dni. |  |  |
| Prowadnik w zestawie |  |  |
| Możliwość użycia po nakłuciu koszulkami 5F-8F |  |  |
| Rodzaj materiału |  |  |
| Inne istotne informacje techniczne |  |  |
| Nazwa wytwórcy (producenta) |  |  |

13.  Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie 100szt.

Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

Balon wykonany z Nylonu 12

Ciśnienie nominalne 6 atm,

RBP 14/12 atm

Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm

Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm

Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm

Długość użytkowa 145 cm

Długość odcinka RX 25 cm,

Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu

Markery Pt/Ir na balonie

Kompatybilne z cewnikami 4 Fr

Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie

Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm

Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic